Инструкция по установке гидромассажных ванн марки «CS»

Уважаемые покупатели!

Спасибо за пользование нашей гидромассажной ванной. Чтобы обеспечить свою безопасность, пожалуйста, прочтите данную инструкцию по установке и эксплуатации перед тем, как приступить к установке  ванны.

Содержание:

- Модели ванн, спецификации, функции и настройки

- Инструменты, необходимые для установки

- Электросхема

- Электрические параметры

- Наладка электричества

- Настройка подачи воды

- Установка гидромассажной ванны

- Схема компьютерной панели управления

- Система работы гидромассажной ванны (инструкции по использованию)

- Уход за ванной

- Предупреждения

Внимание!

Настоящая инструкция может подвергаться изменениям без предупреждения.

- Модели ванн, спецификации, функции и настройки

| Модель | Размер (мм) | Опции |
| --- | --- | --- |
|  |  | Основные | Опциональные |
|  |  | гидромассаж | ручная лейка | Налив воды | Регулировка напора воды | Подлокотники | Подголовники | Поручень | Компьютерный контроль | Радио | Видео/ТВ | Подводный свет | Термостат | Аэромассаж |
| YSL-802 | 1450*1450*650 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-803 | 1700*820*620 | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-804 | 1500*820*620 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-805 | 1310*1310*600 | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * |
| YSL-806 | 1700*1200*600 | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * | * | * |
| YSL-807 | 1600*880*620 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| YSL-807-1 | 1700*820*620 | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-808 | 1430*800*620 | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-809 | 1700*850*580 | * | * | * | * | * | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-810 | 1800*850*550 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-811 | 1500*800*620 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-812 | 1600*820*620 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-813 | 1700*1000*630 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-813-1 | 1600*1000*630 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-813H | 1700*1000*2180 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-814 | 1500*1500*610 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-815 | 1500*900*550 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-816 | 1350*1350*580 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-817 | 1700*750*550 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-817-1 | 1600*750*550 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-817-2 | 1500*750*550 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-818 | 1700*800*620 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-818-1 | 1800*800*620 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-819 | 1500*1500*600 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-820 | 1450*1450*620 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-821 | 1700*820*620 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-821-1 | 1800*820*620 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-822 | 1700*800*550 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-823 | 1350*1350*580 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-824 | 1700*750*550 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-825 | 1700*750*580 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-826 | 1700*980*580 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-827 | 1800*1200*600 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-828 | 1700*750*550 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-829 | 1700*750*550 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-830 | 1580*1580*680 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-831 | 1600*1600*680 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-832 | 1700*900*680 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-833 | 1700*900*580 | * | * | * | * |  | * |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-834 | 1700*750*620 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-835 | 1700*850*680 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-836 | 1700*850*620 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-837 | 1680*850*630 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-838 | 1500*1500*730 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-839 | 1400*700*600 | * | * | * | * | * |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-840 | 1300*680*820 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-841 | 1700*1300*730 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-842 | 1700*800*600 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |
| YSL-842H | 1700*800*2200 | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | * | * |

- Инструменты, необходимые для установки

a. уровень, b. монтажный ключ, c. уплотнительная лента d. крестообразная отвертка, e. резиновый молоток, f. жидкое стекло, g. отвертка-индикатор,      h. плоская отвертка

- Электросхема

1.  Схема гидромассажной ванны с простым управлением

2. Схема гидромассажной ванны с люкс-управлением

- Электрические параметры

| Номинальное напряжение (v) | Номинальная частота (Hz) | Напряжение в цепи (v) | Номинальное напряжение г/м ванны (kW) | Номинальное напряжение а/м ванны (kW) | Номинальное напряжение термостата (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220~240 | 50~60 | 12 | 0.75~1.2 | 0.25 | 1.5~2.0 |

- Наладка электричества

- Электричество в комнате должно быть налажено в соответствии с государственными стандартами, а мощность и частота потока электричества должны соответствовать требованиям,  указанным в данной инструкции. Обязательно установите переключатель, защищающий от протекания, и обеспечьте необходимое заземление.

- Подача электричества к ванне должна обеспечиваться 3хжильным проводом с площадью поперечного сечения не менее 1.5 мм2 для каждой жилы, т.е. 3*1.5. Часть провода, пролегающая в стене, должна быть защищена кабель-каналом.

- Убедитесь, что провод заземления прочно соединен с общей системой заземления, обязательно проверьте заземление перед пользованием ванной.

- Ни одна часть из электропроводки ванной не должна заменяться самостоятельно, даже в случае повреждения.

- Настройка подачи воды

- Подача воды должна быть настроена строго в соответствии со следующими схемами для холодной и горячей воды.

- Давление воды должно варьироваться в пределах 0.1 – 0.4 Мра.  Вне этих границ продукт может функционировать некорректно.

- Схема подачи воды

- Установка гидромассажной ванны

- Закрепите все детали на ванну (подушка, лейка, держатель полотенца, поручень и т.д.)

- Поставьте ванну на место, в котором она будет находиться. Подгоните ножки, чтобы ванна стояла ровно (проверьте с помощью уровня).

- Подсоедините соответственно горячую и холодную воду, убедитесь, что нет протечек, как показано на картинке:

Примечания:

- Лейка

- Набор воды

- Горячая вода

- Холодная вода

- Сливное отверстие

- Установите подключение к сети

- Поставьте ванну в желаемое место, убедитесь, нужно или нет использовать жидкое стекло для закрепления

- Источники воды, электричества и дренажное отверстие должны находиться в соответствии с нижеприведенными схемами:

- Схема компьютерной панели управления

- Система работы гидромассажной ванны (инструкции по использованию)

- Включение  энергии

Нажмите кнопку включения ванны  чтобы запустить ее. Индикатор загорится. Нажмите второй раз для выключения.

- Подводная подсветка

Нажмите кнопку включения подсветки,  чтобы активировать ее. Нажмите второй раз для выключения.

- Радио

Используется радио электронного типа настройки, питание от электротока

а) радио включается с минимальной громкостью, настройте необходимую по желанию

б) нажмите TUN для  начала сканирования радиоволн (сканируются волны от 88 до 108 Мгц. Сканирование останавливается когда найден чистый канал. Для продолжения сканирования нажмите TUN снова. Когда сканер дойдет до 108 Мгц, он остановится. Для нового поиска нажмите REST.

- Озонирование

После выключения всех функций начинается озонирование. Загорается индикатор. Озонирование автоматически выключается через 3 минуты.

- Уход за ванной

- Чистите ванну жидкими средствами и мягкой тканью. ВАЖНО! не используйте для чистки средства, содержащие ацетон или перекись водорода.

- Если поверхность ванны поцарапалась, зачистите царапину наждачной бумагой с 1500 напылением (очень мелким), и отполируйте, используя зубную пасту.

- Держите ванну сухой.

- Не позволяйте поверхности ванны контактировать с острыми предметами

- Предупреждения

- Установка ванны должна производиться квалифицированными специалистами, согласно инструкции по установке.

- После использования убедитесь что вода и электричество выключены.

- После включения массажа, не открывайте слив, работа форсунок остановится.

- Продуктом запрещено пользоваться людям с высоким кровяным давлением и сердечными болезнями.

- Детям позволено пользоваться продуктом только под присмотром взрослых